## Slide 1: Gewässerrandstreifen-Kulisse Landkreis Forchheim Vorabveröffentlichung
Informationsveranstaltung
02. Dezember 2025
Birgit Radlo
Michael Glekler

## Slide 2: Herzlich Willkommen zur Vorabveröffentlichung der Gewässerrandstreifen-Kulisse für den Landkreis Forchheim
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um einen möglichst reibungslosen und geordneten Ablauf zu ermöglichen:
Bitte lassen Sie Ihr Mikrofon stumm geschaltet,
Bitte lassen Sie für eine möglichst hohe Übertragungsqualität Ihre Kamera ausgeschaltet,
Stellen Sie Ihre Fragen bitte im Chat (rechts unten) – wir beantworten Sie dann gerne.

## Slide 3: Gliederung
Bearbeitungsstand Erstellung GRS-Kulisse
Rückblick
Gesetzliche Regelungen
Bsp. Gewässerrandstreifen und warum ist er wichtig?
Vorgehensweise bei der Einstufung
Darstellung der Kulisse
Vorabveröffentlichung der Kulisse
Fragen werden beantwortet

## Slide 4: Bearbeitungsstand Erstellung GRS-Kulisse

## Slide 5
LK Forchheim wurde als letzter einzustufender LK des WWA Kronach begangen.
Die Gewässerkulisse wurde korrigiert
  Ca. 888 km Gewässernetz wurde begangen und eingestuft
  Noch nicht kartierte Gewässer wurden ins Kartenwerk aufgenommen
  Gewässer wurden aus dem Kartenwerk entfernt da sie nicht mehr vorhanden waren

## Slide 6: Rückblick

## Slide 7
2018
2019
2020
Mai – Oktober
Unterschriftensammlung zur Zulassung zum Volksbegehren
(25.000 benötigt, knapp 100.000 erreicht)
Februar
Durchführung des Volksbegehrens
(10 % nötig; unterschrieben ca. 1,7 Mio., also 18,3 %)
4. April
Staatsregierung verkündet 1:1 Annahme des Volksbegehrens
Ankündigung: zusätzliches Begleitgesetz („Versöhnungsgesetz“)
1. August
Volksbegehren und Versöhnungsgesetz zu Gewässerrandstreifen treten in Kraft
Dezember
Rücknahme der 1. Kulisse,
Schaffung von Projektstellen
seit Juli
Erstellung einer 2. Kulisse durch Vor-Ort-Begehungen unter Einbindung der Landwirtschaft

## Slide 8: Gesetzliche Regelungen

## Slide 9: Bayerische Regelungen
Art. 16 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG)
Es ist verboten, in der freien Natur
3. entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer, ausgenommen künstliche Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes und Be- und Entwässerungsgräben im Sinne von Art. 1 des Bayerischen Wassergesetzes, in einer Breite von mindestens 5 m von der Uferlinie diese garten- oder ackerbaulich zu nutzen (Gewässer- randstreifen).

## Slide 10: Bayerische Regelungen
Art. 21 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
Der Gewässerrandstreifen ist an Gewässern erster und zweiter Ordnung auf Grundstücken des Freistaates Bayern 10 Meter breit. Auf Gewässerrandstreifen nach Satz 1 sind
  die ackerbauliche und gartenbauliche Nutzung sowie der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbissschutzmittel, verboten und
  Bäume und Sträucher zu erhalten, soweit die Beseitigung nicht für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des Bestandes, aus besonderen Artenschutzgründen oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist oder im Rahmen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft erfolgt.
  § 38 Abs. 5 WHG gilt entsprechend. Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes bleibt unberührt.

## Slide 11: Zusammenfassung bay. Regelungen
 | Eigentümer der Fläche | Gewässer 1. und 2. Ordnung | Gewässer 3. Ordnung | Be- und Entwässerungsgräben, Teiche und Weiher von wasserwirt-schaftlich untergeordneter Bedeut-ung, künstliche Gewässer, usw.
Breite Gewässerrand-streifen | nichtstaatlich | 5 Meter |  | kein Gewässerrandstreifen
 | staatlich | 10 Meter | 5 Meter | 
acker- und gartenbauliche Nutzung | nichtstaatlich | verboten |  | zulässig/sonstige Regelungen gelten unabhängig davon
 | staatlich |  |  | 
Einsatz und Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutz-mitteln | nichtstaatlich | zulässig/sonstige Regelungen gelten unabhängig davon |  | 
 | staatlich | verboten | zulässig/sonstige Regelungen gelten unab-hängig davon | 

## Slide 12: Regelungen zum Gewässerrandstreifen Gewässerrandstreifen nach Art. 16 BayNatschG und Art. 21 BayWG
(auf staatlichen Grundstücken an Gewässern 1. und 2. Ordnung 10 Meter)
Empfehlung
(auf staatlichen Grundstücken an Gewässern 1. und 2. Ordnung 10 Meter)

## Slide 13: Bundesrechtliche Regelungen
§ 38a WHG (Wasserhaushaltsgesetz) Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hangneigung an Gewässern
1Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die an Gewässer angrenzen und innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur Böschungsoberkante eine Hangneigung zum Gewässer von durchschnittlich mindestens 5 Prozent aufweisen, innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur Böschungsoberkante des Gewässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. 2Bei Gewässern ohne ausgeprägte Böschungsoberkante ist die Linie des Mittelwasserstandes maßgeblich. 3Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden. 4Der erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit Ablauf des 30. Juni 2020.

## Slide 14: 5m Gewässerrandstreifen nach §38a Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
20 m ab Böschungsoberkante bei einer Hangneigung von durchschnittlich ≥ 5 %
Bei fehlender Böschungsoberkante: Mittelwasserlinie
iBALIS-Tool: „Hangneigung § 38a WHG/§5 DüV“
kein Gewässerrandstreifen
Gewässerrandstreifen

## Slide 15: Bsp. Gewässerrandstreifen und warum ist er wichtig?

## Slide 16: 5 m Gewässerrandstreifen ab Uferlinie
5 m

## Slide 17: Nutzen des Gewässerrandstreifens
…dienen dem Gewässerschutz:
Puffer gegen Stoffeinträge (Pflanzenschutzmittel, Feinmaterial, Düngemittel),
Bedeckung der Bodenoberfläche und damit Schutz vor Abschwemmungen bei Hochwasser oder Starkregen,
Rückhalt von Nährstoffen und Feinmaterial bei Hochwasser,

## Slide 18: Nutzen des Gewässerrandstreifens
…dienen dem Gewässerschutz:
Beschattung der Gewässer, z.B. durch Bäume, Sträucher, Hochstaudenfluren.

## Slide 19: Nutzen des Gewässerrandstreifens
…stärken den Naturhaushalt:
Vernetzung der Lebensräume Wasser – Aue – Wiese/Wald,
Stärkung und Schaffung artenreicher Lebens- und Rückzugsräume (Biodiversität) in und am Gewässer,
Förderung kleinräumiger Uferentwicklung (Ziele der Wasserrahmenrichtlinie.

## Slide 20: Vorgehensweise bei der Einstufung

## Slide 21
Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung
Gewässerrandstreifen nicht erforderlich
Handelt es sich um ein Gewässer?
Natürliches oder naturnahes Gewässer
Gewässerrandstreifen erforderlich (BayNatSchG)
Künstliche Gewässer von wasserwirtschaftlicher Bedeutung
Gewässerrandstreifen nicht erforderlich (BayNatSchG)
Aber: Gewässerrandstreifen erforderlich, wenn Hangneigung zum Gewässer ≥ 5% (WHG)

## Slide 22: Natürliche Gewässer
Ehrenbach
Kirchehrenbach
Sie können auch erheblich verändert, begradigt oder verlegt sein

## Slide 23: Natürliches Gewässer
Gewässerrandstreifen erforderlich
Können viel oder wenig Wasser führen
auch nur zeitweise wasserführend sein

## Slide 24: Natürliches Gewässer
Gewässerbett
Meist in der historischen Karte


Gewässerrandstreifen erforderlich

## Slide 25: Sonderfall: Karstgewässer
Fotos: Eggersbach
kein durchgehendes klares Gewässerbett; stellenweise Grasbewuchs möglich
Wasser versickert und tritt weiter Unterstrom wieder an die Oberfläche.
Bereiche mit dauerhaft unterirdischen Verlauf kein Randstreifen sonst Randstreifen

## Slide 26: Sonderfall: Karstgewässer
historische Karte zeigt Gewässerverlauf,
Geologie: Karstgestein,
stark durchlässiger Boden (Schiefer, Tonschiefer, Grauwacke),
Gewässerrandstreifen erforderlich

## Slide 27
Naturnahe Gewässer
Naturnahe Gewässer weisen Beschattung (Uferbewuchs),mögliches Fischhabitat, Gewässerstruktur (Ufer und Sohle) und ausreichende ständige Wasserführung auf Meist handelt es sich um ehem. Mühlkanäle oder Renaturierungsmaßnahmen

## Slide 28: Naturnahe Gewässer
Ehem. Hauptwasserlauf der Trubach
Lützelsdorf

## Slide 29: Naturnahe Gewässer
Beschattung (Uferbewuchs),
mögliches Fischhabitat,
Gewässerstruktur (Ufer und Sohle) und
Ausreichende ständige Wasserführung.
Gewässerrandstreifen erforderlich

## Slide 30
  Künstliche Gewässer
  Künstliche Gewässer sind Gewässer die von Menschenhand geschaffen wurden und in einem Bereich liegen in dem zuvor kein natürliches Gewässer vorhanden war

## Slide 31
  Künstliche Gewässer von wasserwirtschaftlicher Bedeutung § 38a WHG Randstreifenpflichtig
  ein Einzugsgebiet größer als 50 Hektar,
  Einleitung von häuslichem oder gewerblichem Abwasser,
  erosionsgefährdetes Gewässerbett von Be.- oder Entwässerungsgräben bzw. Gefahr für An- und Unterlieger (zum Beispiel bei Hochwasser),
  gesetzlich geschützte Biotope im Sinne der Naturschutzgesetze bzw. erhaltenswerte Biotope mit Wasserbezug.

## Slide 32
  Künstliche Gewässer von wasserwirtschaftlicher Bedeutung § 38a WHG Randstreifenpflichtig
  Hier muss die Hangneigung zum Gewässer ermittelt werden. Gewässerrandstreifen erforderlich, wenn Hangneigung zum Gewässer ≥ 5% (WHG)

## Slide 33
Verrohrungen und Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung
Verrohrungen, unterirdischer Verlauf
eindeutig „grünen Gräben“ mit klarem Grasbewuchs,
Straßenseitengräben,
Sonstige künstliche Gewässer,
Be- und Entwässerungs-gräben, kleine Teiche und Weiher von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung.
Gewässerrandstreifen nicht erforderlich

## Slide 34: Verrohrung / unterirdischer Verlauf > 20m
Willersdorf
kein Gewässerrandstreifen erforderlich

## Slide 35: „Grüner Graben“
Weingarts
kein Gewässerrandstreifen erforderlich
überwiegend klarer Grasbewuchs,
keine gewässertypische Sohle (Kies, Schotter, Erdspuren),
nur gelegentlich wasserführend.

## Slide 36: Straßenseitengraben
Pretzfeld
kein Gewässerrandstreifen erforderlich
Die Straße muss mindestens als Gemeindeverbindungsstraße vorliegen

## Slide 37: Künstliche Gewässer & Be.- und Entwässerungsgraben
Hausen/Wimmelbach
Unterscheidung wasserwirtschaftlich Bedeutung / untergeordneter Bedeutung

## Slide 38: Exkurs: Weiher und Teiche
Weiher liegen im Hauptschluss eines natürlichen Gewässers bzw. werden von Quelle gespeist
Gewässerrandstreifen erforderlich
Weiher ohne wasserwirtschaftliche Bedeutung liegen im Nebenschluss eines natürlichen Gewässers
Gewässerrandstreifen nicht erforderlich
Himmelsweiher ohne wasserwirtschaftliche Bedeutung
Gewässerrandstreifen nicht erforderlich

## Slide 39: Entscheidungsgrundlagen
Entscheidung basiert nie auf nur einem Punkt
Gewässerbett
Topographie
Feuchteanzeiger
Verlauf
Quellen
Einzugsgebiet (-größe)
Ortskundige
digitales Geländemodell
historische Karten
Biotopkartierungen
geologische Karten
Kartenmaterial
Vor-Ort-Begehungen

## Slide 40
Digitales Orthofoto
Gößweinstein

## Slide 41
Digitales Geländemodell
Gößweinstein

## Slide 42
Biotope und Quellen
Gößweinstein

## Slide 43
Gößweinstein
Urposition

## Slide 44
Uraufnahme
Gößweinstein

## Slide 45
Topogr. Aufnahmeblatt
Gößweinstein

## Slide 46
Mistelfeld
Topogr. Aufnahmeblatt
Gößweinstein
Digitale Ortskarte

## Slide 47
Geologische Karte
Gößweinstein

## Slide 48: Darstellung der Kulisse

## Slide 49: Besonderheiten der Kulisse
Lageungenauigkeiten:
Die Kulisse basiert auf einem Fließgewässernetz im Maßstab 1:25.000 und kann somit die genaue Lage der Gewässer nicht abbilden

## Slide 50: Besonderheiten der Kulisse
Lageungenauigkeiten:
Kartografische Verschiebungen durch Straßen u.Ä.

## Slide 51: Besonderheiten der Kulisse
Verrohrungen:
Kurze Verrohrungsstrecken <20m nicht kartiert!

## Slide 52: Besonderheiten der Kulisse
Genauer Verlauf der Verrohrungen/ unterirdischen Verlauf oft nicht bekannt

## Slide 53
Es gelten die Verhältnisse vor Ort!
In ganz Bayern ist die Vorgehensweise der Einstufung die gleiche!

## Slide 54: Vorabveröffentlichung der Kulisse

## Slide 55
Wasserwirtschaftsamt Kronach
Randstreifenpflichtige Gewässer

## Slide 58: Einbeziehung der Landwirtschaft
während der Begehung eines Landkreises:
  Kommunikation via Brief, E-Mail und Telefon,
  Flurstücks genaue Antworten auf Einwendungen und Anfragen,
  Termine mit Bayerischem Bauernverband, Behörden, Naturschutzverbänden und Landwirten vor Ort.
nach Abschluss eines Landkreises:
  Vorabveröffentlichung der Kulisse auf der WWA-Homepage,
  Onlinevorstellungen zur Vorgehensweise bei der Erstellung der Gewässerrandstreifenkulisse.

## Slide 61: Termine
Vorabveröffentlichung der Kulisse: 03.12.2025
Link zur vorab veröffentlichten Kulisse (Homepage WWA Kronach):
https://www.wwa-kc.bayern.de/themen/fluesse_seen/gewaesserrandstreifen/index.htm
Möglichkeit von Hinweisen und Anregungen zum Gewässerrandstreifen: 14.01.2026
Veröffentlichung der endgültigen Kulisse: 01.07.2026
Link zum UmweltAtlas Bayern:
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.ht ml?lang=de&layers=lfu_domain-gew-bew,wrrl_gwrs,29;lfu_domain-gew- bew,wrrl_gwrs,28
 Berücksichtigung Gewässerrandstreifen bei der nächsten Aussaat

## Slide 62: Ansprechpersonen
  Projektleitung
Johanna Klocke
Johanna.Klocke@wwa-kc.bayern.de
09261/502-338
Projektbearbeiter
Birgit Radlo
Birgit.Radlo@wwa-kc.bayern.de
09261/502-163
Michael Glekler
Michael.Glekler@wwa-kc.bayern.de
09261/502-164
Wasserwirtschaftsamt Kronach
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach
Tel.: +49 (9261) 502-0
Fax: +49 (9261) 502-150
mailto: gewaesserrandstreifen@wwa-kc.bayern.de

## Slide 63: VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
Stellen Sie Ihre Fragen gerne im Chat (rechts unten)
– wir beantworten Sie dann gerne.

## Slide 64: Ansprechpersonen
  Projektleitung
Johanna Klocke
Johanna.Klocke@wwa-kc.bayern.de
09261/502-338
Projektbearbeiter
Birgit Radlo
Birgit.Radlo@wwa-kc.bayern.de
09261/502-163
Michael Glekler
Michael.Glekler@wwa-kc.bayern.de
09261/502-164
Wasserwirtschaftsamt Kronach
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach
Tel.: +49 (9261) 502-0
Fax: +49 (9261) 502-150
mailto: gewaesserrandstreifen@wwa-kc.bayern.de